| Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 1 1. Под действием постоянной силы F = 3 Н тело движется с постоянной скоростью v = 1 м/с. Найдите работу этой силы за 4 с. 2. Сила тяги, развиваемая автомобилем, равна 0,5 кН. Определите его мощность, если при равномерном прямолинейном движении он прошел за минуту 240 м. | Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 2 1. Под действием постоянной силы F = 4 Н тело движется с постоянной скоростью v = 2 м/с. Найдите работу этой силы за 5 с. 2. Автомобиль, развивая мощность 0,3 кВт, проходит 500 м за 40 с, двигаясь равномерно. Определите силу тяги тепловоза. |
| --- | --- |
| Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 3 1. Груз массой 50 кг свободно падает из состояния покоя в течение 10 с. Какую работу совершает сила тяжести за этот промежуток времени? 2. Подъемный кран с двигателем мощностью 5 к Вт равномерно поднимает груз со скоростью 0,1 м/с. Какова масса груза? | Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 4 1. Тело движется вдоль оси Ох, направленной горизонтально. Проекция скорости этого тела на эту ось изменяется со временем по закону . Какую работу совершает сила, действующая на это тело, в течение 10 с, если она составляет угол 600 с направлением движения тела? 2.Подъемный кран поднимает груз массой 5 т на высоту 15 м. За какое время поднимется этот груз, если мощность двигателя крана 10 кВт и КПД равен 80%? |
| Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 1 1. Под действием постоянной силы F = 3 Н тело движется с постоянной скоростью v = 1 м/с. Найдите работу этой силы за 4 с. 2. Сила тяги, развиваемая автомобилем, равна 0,5 кН. Определите его мощность, если при равномерном прямолинейном движении он прошел за минуту 240 м. | Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 2 1. Под действием постоянной силы F = 4 Н тело движется с постоянной скоростью v = 2 м/с. Найдите работу этой силы за 5 с. 2. Автомобиль, развивая мощность 0,3 кВт, проходит 500 м за 40 с, двигаясь равномерно. Определите силу тяги тепловоза. |
| Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 3 1. Груз массой 50 кг свободно падает из состояния покоя в течение 10 с. Какую работу совершает сила тяжести за этот промежуток времени? 2. Подъемный кран с двигателем мощностью 5 к Вт равномерно поднимает груз со скоростью 0,1 м/с. Какова масса груза? | Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 4 1. Тело движется вдоль оси Ох, направленной горизонтально. Проекция скорости этого тела на эту ось изменяется со временем по закону . Какую работу совершает сила, действующая на это тело, в течение 10 с, если она составляет угол 600 с направлением движения тела? 2.Подъемный кран поднимает груз массой 5 т на высоту 15 м. За какое время поднимется этот груз, если мощность двигателя крана 10 кВт и КПД равен 80%? |
| Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 1 1. Под действием постоянной силы F = 3 Н тело движется с постоянной скоростью v = 1 м/с. Найдите работу этой силы за 4 с. 2. Сила тяги, развиваемая автомобилем, равна 0,5 кН. Определите его мощность, если при равномерном прямолинейном движении он прошел за минуту 240 м. | Самостоятельная работа «Механическая работа. Мощность» Вариант 2 1. Под действием постоянной силы F = 4 Н тело движется с постоянной скоростью v = 2 м/с. Найдите работу этой силы за 5 с. 2. Автомобиль, развивая мощность 0,3 кВт, проходит 500 м за 40 с, двигаясь равномерно. Определите силу тяги тепловоза. |